常州录安洲长江码头有限公司

5吨轮式装载机

招  标  文   件

常州录安洲长江码头有限公司

二O一八年五月

目   录

第一章　投标人须知

第二章  评标方法和评标标准

第三章  技术规格书

第四章　投标文件的组成和格式

# 第一章　投标人须知

（一）当事人

招标项目名称：常州录安洲长江码头有限公司轮式装载机采购项目（以下简称项目）

| 招标编号 | 设 备 名 称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20180605-Z005-001 | 轮式装载机 | 额定载荷5吨 | 台 | 3 | 以旧换新（需投标单位到我公司现场对3台旧装载机进行评估，并回收） |

1、招标人： 常州录安洲长江码头有限公司

2、投标人：指响应招标且符合招标文件规定的资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3、评标委员会：指根据《中华人民共和国政府采购法》以及相关法律法规以及规定，由招标人代表和有关专家组成以确定中标人或者推荐中标候选人的临时组织。

4、中标人：系指通过邀请招标，经评标委员会评审确定的符合本项目招标需求、质量和服务要求，并对招标文件做出实质性响应，取得与招标人签订合同资格的投标人。

5、交货时间及交货地点和交货要求：

（1）招标人对交货时间规定：组装调试完成、并通过验收交付用户使用（交钥匙）时间为2018年7月15日前。具体交货时间由双方在合同中明确。

（2）交货地点：江苏省常州市新北区春江镇常州录安洲长江码头有限公司港区内

6、投标单位领取招标文件时间：2018年5月23日。

7、领取招标文件地点：常州市新北区春江镇常州录安洲长江码头有限公司2楼供应处。领取文件（报名）时务必提供招标文件领取介绍信。

8、现场勘察：投标人自行进行现场踏勘。

9、标前答疑：2018年6月1日11：00前提交书面澄清要求。

10、投标截止时间和开标时间

投标截止时间：2018年6月5日下午14：00前（北京时间）。

开标时间：2018年6月5日下午14:00

11、联系方式：

地      址：常州市新北区春江镇录安洲港区大道18号

常州录安洲长江码头有限公司2楼供应处（商务部分）

邮编：213033            传真：（0519）85720355

联系人：钱小英 13506124778  李海燕 13685230528

常州录安洲长江码头有限公司3楼装备技术处（技术部分）

邮 编：213033      传 真：（0519）85721166

联系人：钱龙 13915847023   韩韧 13401373167

（二）遵循依据及原则

1、《中华人民共和国政府采购法》；

2、《中华人民共和国合同法》；

3、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》；

4、《政府采购供应商投诉处理办法》；

5、其他有关法律、行政法规以及省、市、区规范性文件规定。

（三）招标文件

1、招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求。

2、投标人应按招标文件要求提交资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

3、投标人一旦参加本项目投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4、不论投标结果如何，投标人应自行承担所有与本次招投标活动有关的费用。

5、招标文件仅作为本项目招标使用。

（四）招标文件的解释

1、招标文件的澄清或修正

（1）投标人在收到招标文件后，若认为招标文件的资格要求、技术要求、评标办法等有倾向性或不公正性，应在答疑会上以书面形式向招标人提出。对于没有提出质疑又参与了该项目投标的投标人将被视为完全认同该招标文件，答疑会后不再受理针对招标文件的相关质疑和投诉。招标人作出的澄清以书面形式通知所有招标文件收受人。

（2）投标人对招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

（3）招标人在投标截止日前有权对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，并通知所有招标文件收受人。当招标文件、修改通知内容相互矛盾时，以最后发出的通知为准。

（4）招标人可视具体情况延长投标截止时间和开标时间，并将此变更通知所有招标文件收受人。

（五）投标文件的要求

1、投标文件由下列部分组成：

1.1投标承诺函（附件1）

1.2法定代表人授权书（附件2）

1.3开标一览表（单独密封提交）（附件3）

1.4投标价格表（附件4）

1.5商务条款偏离表及技术需求偏离表（格式见附件5）（如投标文件的商务或技术条款响应与招标文件有偏离，需在表中注明，否则将视为投标人接受招标文件全部内容）

1.6.资格声明（附件6.1）

1.7制造厂家资格声明（附件6.2）

1.8履约担保格式（附件7）

1.9银行资信证明

1.10企业法人营业执照（副本）、组织机构代码证（副本）、税务登记证（副本）复印件

1.11有关鉴定证书（含产品鉴定书或性能验收试验报告等）

1.12公司简介（包括组织机构、设计、生产能力、关键设备、厂房、人员等）

1.13 ISO9001系列质量体系认证书（如有）

1.14近三年资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表

1.15业绩表及用户证明

1.16今后两年的订货和排产情况

1.17近三年因经济行为受到起诉情况

1.18维保服务承诺书

1.19投标人认为需要加以说明的其它内容。2、所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2、投标文件由投标单位按给定格式如实填写（编写），须有法定代表人或其授权委托人签字（盖章），方为有效，未尽事宜可自行补充。

3、投标单位投标一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4、投标文件格式部分，应由投标单位按给定格式提供，不得更改。

5、投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角 清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

投标文件一式[叁]份（一份正本、贰份副本），电子版本二份（电子版须与投标文件正本密封在一起）。投标文件用中文编写，A4纸装订。其中正本必须注明“正本”字样，正、副本及电子版本内容必须保持一致，副本可以用复印件。若正本和副本或电子版本不符，以正本为准。投标一览表需另外单独封装二份正本。

投标文件需由投标人法定代表人或经法定代表人正式授权并对投标人有约束力的代表在投标文件上签字。投标文件如是授权代表签字，须将“法定代表人授权书”附在投标文件中。投标文件无法定代表人签字，或签字无法定代表人有效授权，投标将被拒绝。

为方便开标唱标,投标人应将投标一览表单独密封提交,并在信封上标明“投标一览表”字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本、电子文档分开密封装在单独的信封中,且在信封上标明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。然后再将除装有投标一览表的信封外的所有信封封装在一个外层信封中。

内外层信封均应：

1）标明递交至“投标邀请”中指明的开标地点。

2）注明“投标邀请”中指明的项目名称、编号和“在[            ]”之前不得启封的字样，并填入“投标邀请”中规定的开标日期和时间

如果投标单位未按上述要求进行密封和标记，招标人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标人将予以拒绝，并退回给投标人。

6、投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法定代表人或其授权委托人的签字和盖章。

7、投标人在投标文件中应加盖与投标人全称相一致的标准公章，不得使用其他形式如带有“专用章”等字样的印章，否则视为无效投标；投标人法定代表人或其授权委托人的签字须为全名，否则视为无效投标。

8、投标报价：

（1）投标人在投标报价中填写的采购设备的品名、规格、数量等必须与招标人招标文件中提供的一致。

（2）投标人投标报价中的总价中包括材料费、运输费、施工安装费、人工费、机械费、企业管理费、利润、规费、税金、质保等一切费用。

（3）投标人的总价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险内容及其范围（幅度）产生的一切风险费用。

（七）无效投标文件的确认

投标人有下列情况之一者，其投标文件无效：

1、未按规定缴纳投标保证金的；

2、投标文件未按规定的期限、地点送达的；

3、投标文件未按要求密封、签署、盖章的；

4、投标的法定代表人或其授权委托人，未准时参加开标的；

5、投标单位的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

6、投标文件未加盖公章及无法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章的；

7、投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写的；

8、投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

9、投标文件内容未实质性响应或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的；

10、投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

11、恶意串通其他投标单位，故意哄抬价格或压价的；

12、提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）或在近期经营活动中有工商、税务部门不良记录的；

13、不响应招标文件中的付款方式的；

14、改变招标文件提供的项目清单中的计量单位、数量、规格型号等；

（八）投标文件的初审

1、在详细评审之前，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应招标文件的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标响应。所谓重大偏离是指：

（1）投标文件没有投标人法定代表人或授权代表签字和加盖公章；

（2）投标文件载明的招标项目的完成期限超过招标文件规定的期限；

（3）投标文件背离招标文件中确定的必要技术功能要求；

（4）投标文件附有招标人不能接受的商务条件；

（5）不符合招标文件中规定的其他实质性要求；

确定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，招标人将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

2、投标文件的澄清：为有利于评选审查，评审委员会在评标过程中，可随时要求投标单位对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，澄清或说明以书面形式做出的，应有法定代表人或授权代表签署。

3、对确定为实质上响应的投标文件做进一步审核，看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

(1)大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

(2)正本与副本不符，以正本为准。

（九）异议及处理

1、投标人应仔细阅读招标文件的全部内容。如有疑问可以以书面形式向招标人提出，以便澄清。

2、质疑人提起异议的时间：

（1）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止日前提出；

（2）对评标结果有异议的，应当在中标（成交）公示期间提出。

获取招标文件的投标人，对招标文件有异议的，应在标前答疑会上提出，对于没有提出异议又参与了该项目的投标人将被视为完全认同招标文件，开标后招标人不再受理针对招标文件的相关异议和投诉。

（十）评标中作为废标处理的情况

在评标过程中，出现下列情况之一的，应予废标；

1、出现影响招标公正的违法、违规行为的；

2、因重大变故，本项目任务取消的；

废标后，招标人将废标理由通知所有投标人。

（十一）投标保证金

1、参与投标报名的单位应按规定缴纳投标保证金，逾期送达或不符合规定的投标保证金将被拒绝。

2、本项目未中标的投标人的投标保证金将在中标结果公布后十五个工作日内无息返还。

3、投标保证金金额为5 万元。

中标单位的投标保证金直接转为履约保证金。

招标人制定账户的的账户名称、开户银行及帐号如下：

开户单位：常州录安洲长江码头有限公司

开户行：建行常州分行营业部

帐号：32001628636052503025

常州录安洲长江码头有限公司财务处办公室电话：0519—85721098

保证金退款说明：中标结果公布后3个工作日内启动保证金退款工作，投标单位需先向招标单位开具投标保证金退款收据，邮寄或送至供应处，供应处立即着手办理退款手续，在收到收据后的15个工作日内将保证金退还到投标单位指定账户上。

中标单位投标保证金在履约完毕后方可启动退款工作，流程与其它投标单位相同。

4、如投标单位在投标截止期后撤回投标，则投标保证金将作为违约金不予返还。

中标单位有下列情形之一的，将不予返还其交纳的投标保证金；

  - 中标后无正当理由不与招标人签订合同的；

  - 违反政府采购相关法律法规的；

  - 拒绝履行合同义务的；

  - 投标单位无故缺席投标活动或未按照招标文件规定的开标时间准时到达开标现场。

（十二）中标无效的确认

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与招标人、其他投标人恶意串通的；

（4）向招标人或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与招标人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述情形之一的，中标无效。

（十三）中标、签订合同

1、招标人向中标单位发中标通知书。

2、招标人应当自中标通知书发出之日起五个工作日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。招标人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

（十四）付款方式：承兑

合同付款：合同生效、设备安装调试通过招标方验收并签署验收报告交付招标人使用后，卖方按买方要求提供合同总价100%的增值税专用发票，支付50%货款，剩余货款每月支付设备款人民币10万元，直至支付结束。

（十五）保密

参与招标投标活动的当事人应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

（十六）其他条款

除非有特殊要求，招标文件不单独提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

# 第二章 评标方法和评标标准

# 5T轮式装载机评标方法和评标标准

- 评标方法

1、评标打分采用综合评估法。

评审委员会对已通过初审的投标文件，进行详细评审和评分。其分值设置为总分100分，具体评分权重如下：

（1）、价格：40%

（2）、商务：10%

（3）、技术：50%

商务部分+技术部分+价格部分=100%

（二）评标标准

1、商务评分标准

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同类项目的销售业绩 | 6 | 投标人自2018年1月1日以来，销售同规格及以上设备10台以上得2分；每增加5台加1分，加至该项满分为止。（提供合同复印件） |
| 2 | 企业财务状况 | 2 | 投标人提供的经审计的2017年度财务报表反映：1、制造商的净资产超过5000万元人民币的、投标人净资产超过500万得1分。 2、投标企业2017年的资产负债率≤65%时得1分。 |
| 3 | 质量体系认证 | 2 | 制造商企业通过ISO质量保证体系得2分，否则不得分 |
| 4 | 合 计 | 10 |  |

2、技术评分标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制造商研发、制造及供货能力，主要参数和性能指标 | 18 | 主要性能参数达到技术规格书要求的得10分。 采用新技术、新工艺提高产品性能和质量，超过技术规格书要求的，每项得2分。 其它未达到技术规格书要求的视情况扣分 |
| 3 | 供货范围 | 2 | 按技术规格书要求供货的，得2分，其它视情况扣分。 |
| 4 | 产品的结构特点（包含材料的选用和配置）、加工制作工艺和技术及质量保障 | 10 | （1）材料选用和配置：选用行业内一流厂家产品，通过生产实践证明产品可靠性高、质量有充分保证的得2分，其它视情况扣分。 （2）生产工艺和设备投入：生产设备先进，工艺流程合理高效，过程控制措施有针对性且正确的得2分，其它视情况扣分。 （3）产品质量和检验：加工设备先进，检测方案完备，检测手段有针对性，能有效控制质量的得2分，其它视情况扣分。 （4）质量体系和质量承诺：质量保证体系健全，规章制度齐全，管理人才素质高，手段先进，质量承诺上乘的得2分，其它视情况扣分。 （5）主要技术人员从事过同种设备设计、制造、业绩突出者得2分，其它视情况扣分。 |
| 5 | 进度计划和保障措施 | 2 | （1）满足招标文件的交货进度，关键线路清晰、准确、完整，提出的进度计划合理、可行，关键节点的控制措施有力合理可行，工期保证措施完整得当，进度违约责任承诺具体，得1分，其它视情况扣分。 （2）安装、调试、验收工作计划：在货物安装、调试、验收的实施计划中，提供的安装施工组织设计、工作内容、进度计划、调试方案和验收大纲等详细、科学、合理。得1分，其它视情况扣分。 |
| 6 | 能耗 | 3 | 采用先进配置，达到明显节能减排效果（投标人提供权威机构关于能耗数据的报告），得3分，其它视情况扣分。 |
| 7 | 备品备件和专用工具 | 1 | 能按规定提供备品、备件和专用工具的得1分，其它视情况扣分。 |
| 8 | 技术资料交付、技术服务及人员培训 | 1 | 能按招标书规定提交技术资料、提供技术服务和人员培训的得1分，其他视情况扣分。 |
| 9 | 售后服务 | 8 | 设备的免费质保期为2年以上（含2年）的得2分，质保期为1年的得1分 在投标文件中需承诺并有实际措施提供以下服务：卖方派出技术人员在6小时内到达为满足基本要求，得2分；若卖方派出技术人员在4小时内到达得4分；若卖方派出技术人员在2小时内到达现场处理问题得6分。 |
| 10 | 专利 | 3 | 有同类产品专利的每项加1分（加满为止） |
| 11 | 合理化建议 | 2 | 对不增加此项目造价，提高功能配置及使用效果的合理化建议，每项加1分。（加满为止） |
| 12 | 合计 | 50 |  |

3、价格评分标准

（1）评标基准价=所有合格投标人的有效报价（不含暂定价）的平均价。

（2）当投标人的有效报价等于评标基准价时为40分；投标人的有效报价每高于基准价1%扣2分，没低于基准价1%扣1分，扣分以本项分值为限。

4、分项得分的计算及综合得分

（1）价格部分的得分由评标委员会依据规定统一计算后得出。

（2）商务标、技术标部分各分项的评分应分别为评标委员会所有委员对该项评分的算术平均值。商务标、技术标部分的得分为各项的评分之和。

（3）综合得分为价格得分以及商务标部分与技术标部分得分之和。

5、评标委员会按各投标人综合得分从高到低顺序确定投标人综合得分排名。

评标委员会推荐第一名为首选中标候选人，第二、第三名依次为后备的中标候选人。出现2份或2份以上投标文件综合得分相同时，则按投标价较低的投标人排名在前。

评标委员会经评审，认为所有投标文件都不符合招标文件要求的，或因有效投标不足两个使得投标明显缺乏竞争的，或认为所有投标人的评标价均不具备竞争性或具有明显的围标、串标迹象的可以否决所有投标，但需经评标委员会三分之二以上成员表决通过。

投标人少于两个或者所有投标被否决的，招标人应当依照有关规定重新招标。

（三）评标报告

1、评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告，推荐合格的中标候选人。评标报告应如实记载以下内容，并由评标委员会全体成员签字。

（1）项目概况；

（2）招标过程（包括资格后审和开标纪录）；

（3）招标工作（包括评标委员会组成、评标标准与方法、评标过程，以及废标说明）；

（4）评标结果

（5）评标附表及有关澄清纪录。

2、评标委员会全体成员应在评标报告及综合评审表上签字。对评标结论有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应对此做出书面说明并记录在案。

3、如评标委员会认为在评标过程中有影响最终评标结果的不能确定的特殊问题，应在评标报告中记载，提请招标人审议决定。

4、招标人根据评标委员会的推荐意见首先向首选预中标人发出谈判邀请书，其法人代表或授权代表应按谈判邀请书规定的时间、地点与招标人进行商务谈判，根据谈判结果确定中标人，不得在评委会推荐的中标候选人之外确定中标人。

第三章   技术规格书

1 概述

1.1 本次采购的5吨轮式装载机用于常州录安洲长江码头有限公司散状物料的装卸作业。

1.2  本技术规格书仅是买方对所购装载机最低要求，所购装载机配置及服务应满足并高于本技术规格书的相关要求。

1.3  本次所购装载机要求是国内著名厂家制造的标准产品，应具有坚固耐用，操作轻便，故障率低，维修方便的特点。

1.4  卖方提供的装载机应能在如下环境中正常工作

1.4.1 环境温度-10℃～+45℃

1.4.2 有灰尘

2 供货范围

2.1按本技术规格书要求，卖方向买方提供叁台轮式装载机，需3台以旧换新。

包括以下内容，但不仅限于以下内容：完成装载机的设计、制造、测试和试验、包装、运输、技术培训、调试、现场测试、试运行、验收及售后服务等工作，按最终用户的要求提供相关所需资料；

2.2 随车技术资料：操作及维护手册、产品合格证、以及电子文档等；

2.3 随车维修工具，备品备件；

2.4 提供相关技术服务

2.5 要求供应方（卖方）在报价的同时，应将设备主要部件选用的品牌、及相关参数一并附带。

3 主要技术参数要求

额定载荷 KG                       5000

控制类型                          座驾式（带冷暖空调）

额定功率KW                        162

卸载高度 MM                       3100

标准斗容  M3                       3

提升时间（满载）S                  6

卸料            S                  1.2

下降（空载）    S                  3.8

三项和          S                  11

最大行驶速度   KM/H                ≥36

最大爬坡角    °                    28

最大掘起力  KN                     ≥170

最大牵引力力  KN                   ≥160

轮距     MM                         2150-2240

轴距    MM                         3200-3320

4 标准和规范

4.1 卖方提供的装载机应采用下列标准的最新版本进行设计、制造和试验

中华人民共和国标准                GB

美国汽车工程师学会                SEA

国际标准化组织                    ISO

国际电工委员会                    IEC

电子工业学会                      SI

4.2 卖方所提供的图纸、说明、手册等文件和所有的铭牌、标志均应采用中文。

4.3 本装载机的设计、制造及相应的图纸、技术文件和资料均应采用中华人民共和国法定计量单位。

5 整体稳定性

5.1 装载机的轴距和轮距以及整机重量的分布应具有良好的稳定性，符合SEA关于稳定性的有关规定，卖方交机时应注明装载机原设计配重的重量

6 材料和工艺

6.1 装载机车架所使用的材料应满足强度、刚度和韧性的要求，并符合相关的标准和规范。

6.2  焊接工艺、焊接质量及焊缝的检查应严格遵照制造标准，以防止和减少因焊接产生的内应力和变形。

6.3  机械零部件和紧固螺栓等应按各自承担的工作要求进行相关的热处理，工艺要遵照相关的标准和规范。

7 发动机

7.1  发动机选用潍柴、康明斯等国内知名品牌电喷涡轮增压发动机，要求耐用，可靠性高、功率扭矩大，油耗低，适合全天候作业，同时具有良好的启动和运转性能。

7.2  发动机的排放应符合国Ⅲ非公路机动设备排放标准，应有高效的排气净化和消声器，水箱容量大，冷却效果好，拆装、清洗方便。

7.3  发动机护罩翻盖轻便，便于日常检查和维护保养。

8 传动系统

8.1 变矩器采用双涡轮四元件型式，变速箱采用杭齿或自制变速箱（ZF除外），应具有噪音低，效率高，可靠性高，与发动机匹配性好。

8.2  传动系统采用行星式液力换挡。有较高的可靠性和合理传动扭矩储备，具有使用寿命长，转换档位平稳，维修方便等特点。

9 前后桥

9.1 采用干式驱动桥，前后桥桥体、轮边、摆架、车架铰接等要求结构牢固可靠。

9.2  钢圈、轮胎应选用国内著名品牌，轮胎采用防腐蚀、耐磨损、超弹性冲气胎，确保装载机在作业中安全可靠。

10 制动系统

10.1  装载机行车制动系统采用气顶油钳盘式四轮制动，要求性能安全可靠、制动平稳，反应灵敏，维修方便。制动性能不受作业环境影响。驻车制动采用气控夹钳：盘式或鼓式。

11 液压系统

11.1 操控模式采用液压先导，液压系统要求管路敷设简洁合理，耐用高效，固定牢靠、维修更换方便。

11.2 主要泵、阀、油缸等液压器件采用国内知名厂商生产的优质产品，各类密封件需选用国内（外）知名品牌。

11.3 车辆转向型式采用全液压负荷传感转向系统，转向角度±35°。

12  属具（铲斗）

12.1  装载机选用标准斗容3立方的铲斗，要求铲斗铲口处按装可拆卸的耐磨铲板（不带齿）。

12.2  装载机必须能满足买方吊装作业的要求，并在车体合理位置安装吊装耳环并焊接牢固。

13 电气系统

13.1  装载机的电气系统采用负极搭铁的单线制电路。蓄电池应选用国内（外）著名蓄电池厂的优质产品，电气系统应设有保护装置，自冲电系统安全可靠。

13.2  整车电气线路（线束）应采用模块化设计，敷设合理，整体线缆的采用应充分考虑高温、油污等不利因素的影响，并具有防水、耐腐蚀、抗震动的国内（外）优质产品。整车线路应有可靠的包扎和固定，所有线束（线缆、插件）应选用国内（外）优质品牌。

13.3  装载机所选用的仪表架（盘）、各类外置照明灯具、雨刮电机等部件应采用封闭式设计，具有防水、防尘、防腐蚀、抗震动的国内（外）优质产品，同时还应设有行车喇叭、倒车蜂鸣器及故障监控声光报警装置。

13.4  整车必须安装车载电源切断控制开关，并确保关闭该电源开关后，能有效切断整车电源。

14 司机室

14.1  司机室采用稳定框架结构，全景式玻璃窗设计，视线开阔，有良好的作业视野，所有的控制器和操作手柄应位于手、脚自然动作范围内，操作控制方便、不易疲劳，与发动机舱有良好的隔音效果。

14.2  驾驶室的地面和脚蹬必须有防滑表面，并装有上下车扶手和左右后视镜。驾驶台及座位应符合人机工程学设计，座椅能前后、上下、靠背角度位置调整，方向盘操控采用前后倾斜可调式。

14.3  司机室在合适的位置应设置灭火器材一套。

14.4  司机室在顶部按装落物保护装置，避免落物对司机室顶部及灯具造成损坏。

14.5  司机室内应选用国内知名品牌的挂壁式车载空气循环空调系统，要求安装位置合理，使用寿命长、静音且制冷制热效果好。

15 润滑

15.1  装载机应在车身适当位置设有润滑图表，并注明润滑油或油脂名称、种类、数量及换油周期。

15.2  装载机各机构上相关的轴承、活动关节部位必须设有可靠的润滑点，润滑油加注点应相对设置在操作、维护方便的地方，润滑油嘴处必须带有油嘴帽。

16 铭牌标识

16.1  在车身醒目避碰的位置，应设置下列内容的铭牌

①制造商名称

②产品名称及型号

③载荷曲线图表

④产品出厂标号及日期

  - 所有控制按钮、手柄和电气设备上均有说明其用途、操作方向并符合相关

标准规范要求的标志。

16.3  在易发生危险的部位除安装保护装置之外，还应设置符合标准规范要求的安全警告标志。

17 随车备件及资料

17.1  交车时卖方应向买方提供该车检修用的通用专用工具，并配有润滑油脂枪。提供该装载机初次保养所需的各类油料、滤芯及整车各类密封件等一套。

17.2  提供附有详图的构造、操作使用说明书，维护保养指导手册（包括液压、机械、电气、车控故障代码一览表等电子版本），零部件手册和常用易损件清单（必须要与所售车辆配置相符合）。

17.3  由制造厂商签发的整机、发动机、外购部件的合格证和产品说明书。

18 交接验收

18.1  装载机运抵买方指定现场后，卖方应安排技术、销售代表到现场，买卖双方共同进行安装、调试和验收，确认该设备完整、完好并完成整机的性能测试。

18.2  卖方向买方移交随机技术文件资料、随机维修保养工具等附属清单。

18.3  在确认该装载机的全部内容、全部技术性能符合买方技术要求后，双方签收验收文件。

18.4  双方共同验收完成后，自验收结束之日起，质保期限为壹年。在质保期内如设备出现质量问题，卖方应及时维修或更换，并承担因此发生的维修或更换费用。

19 售后服务

19.1  卖方应明确指定对该台设备的维修保养单位，是具备资质的常设维修保养机构。

19.2  在质保期内，当装载机因设计制造缺陷而发生故障时，在接到买方通知时，应在规定时间内赶到买方现场（合同另行约定），免费予以排除故障或更换部件。

19.3  在质保期满后，卖方仍需做好售后服务。

# 第四章　投标文件的组成和格式

投

标

书

项目名称：

投标单位：

年   月   日

附件1 投标函

投标函

致：常州录安洲长江码头有限公司

根据贵方   常州录安洲长江码头有限公司  项目招标采购设备及服务的投标邀请，签字代表                  （全名、职务）经正式授权并代表投标人               （投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本一式贰份。

- 开标一览表；

- 投标价格表；

- 招标文件要求所需提供的全部文件；

- 资格证明文件；

- 投标保证金，金额为（大写）伍万元整

（小写）￥50000元  。如投标方在上述投标文件有效期内撤回标书；或在收到上述中标通知后的30天内未能或拒绝签署正式合同；或未能按时提交履约担保，贵方有权没收投标保证金。

- 据此函，签字代表宣布同意如下：

- 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部投标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 我方承诺在收到中标通知7天内，按招标文件规定向贵方递交履约担保。

- 在合同协议书正式签署生效之前本投标函连同你单位的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

- 在整个招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予惩罚，我方完全接受。

- 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                  邮编：

电话：                                  传真：

投标人代表签字：

投标人授权代表姓名、职务（印刷体）：

投标人名称：

公      章：

日      期：   年    月    日

附件2  法定代表人授权书

法定代表人授权书

本授权书声明，注册于[国家或地区的名称]的[公司名称]的在下面签字的[法定代表人姓名、职务] 代表本公司授权[单位名称]的在下面签字的[被授权人的姓名、职务]为本公司的合法代理人，就[项目名称]的[合同名称]投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于           年          月            日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

投标人名称：

投标人公章：

附件3  开标一览表

开标一览表

投标人名称：

招标编号：

物资名称： 5T轮式装载机

单位：万元人民币

| 投标人 | 设备名称 | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） | 投标声明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5T轮式装载机 | 叁台 |  |  |  | 单价为以旧换新后的价格 |
| 总价 万元 |  |

注：1、此表与投标保证金同装在一单独的信封内，单独密封提交。

2、投标声明如无，则填“无”。

投标人代表：

投标人公章：

日      期：

附表4价格汇总表

投标人名称：

招标编号：

物资名称：5T轮式装载机

投标货币：人民币万元

| 项目 | 序号 | 名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） 装载机价格组成 | 一 | 设备 |  |  |  |  |
|  | 二 | 随机备品备件 |  |  |  |  |
|  | 三 | 专用工具 |  |  |  |  |
|  | 四 | 技术服务费 |  |  |  |  |
|  | 五 | 运杂费 |  |  |  |  |
|  | 六 | 其它 |  |  |  |  |
|  | 七 |  |  |  |  |  |
|  | 八 |  |  |  |  |  |
|  | 九 |  |  |  |  |  |
|  | 十 |  |  |  |  |  |
|  | 合计： |

投标人代表签字：

投标人公章：

日    期：

附件5    商务偏差表

商务偏差表

投标人名称：

招标编号：

物资名称：5T轮式装载机

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求 | 投标书响应 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人须在说明栏中提供偏差相应的增加价格供买方参考。

投标人代表签字：

签字日期：

投标人公章：

附件6

资格声明

须知

1.1投标人应填写和提交附件6.1，附件6.2，以及提供其他有关资料。

1.2对所附表格中要求的资料和询问应作出明确的回答。

1.3资格文件的签字人应保证他所作的声明及对一切问题的回答的真实性和准确性。

1.4投标人提供的资格文件将由投标人使用，并据此进行评价和判断，确定投标人的资格和履约能力。

1.5投标人提交的文件将给予保密，但不退还。

1.6全部文件应按照招标文件规定的语言和份数提交。

附件6.1

资格声明

致：常州录安洲长江码头有限公司

为响应你方     年   月    日的投标邀请，下述签字人员参与投标，提供招标文件中规定的                   （货物名称），提交下述文件并证明全部说明是真实的和正确的。

1.我方的资格声明，各有1份正本，  份副本。

2.下述签字人证明本资格文件中的内容是真实的和正确的，同时附上我方开立基本帐号银行                     （银行名称）出具的资信证明。

投标人名称：（公 章）

投标人代表签字：

投标人授权代表姓名、职务（印刷体）

地址：

电话：

传真：

邮编：

附件6.2

制造厂家的资格声明

1.制造厂家名称及概况：

A. 制造厂家名称：

B.总部地址：

邮编：

传真、电话：

C .成立日期或注册日期:

D 实收资本：

E.最近三年资产负债表、损益表和现金流量表（到     时为止）

2.与投标设备有关的情况

A.投标设备的生产设施及其他情况：

生产设备：

年生产能力：

B. 投标人不生产而从其他生产厂商得到的主要零部件：

| 外购零、部件名称 | 生产厂名称和地址、邮编 |
| --- | --- |

C.投标人最近五年该类设备在国内主要用户的名称和地址

| 用户名称和地址、邮编 | 销售设备名称 |
| --- | --- |

3近三年的年营业总额：

| 年 度 | 国内 | 出口 | 总额 |
| --- | --- | --- | --- |

4易损件供应商的名称和地址、邮编：

| 易损零、部件名称 | 供应厂家名称和地址、邮编 |
| --- | --- |

5.有关基本开户银行的名称和地址：

6.制造厂家所属的集团公司：（如有的话）

7其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

制造厂家名称：

投标人代表签字：

授权代表职务：

传真/ 电话：

日       期：

附件7

履约担保格式

履约担保

鉴于                                 接受

于       年       月       日参加            的投标，我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1、投标保证金自动转为履约保证金。

2、履约保函的有效期为合同签订之日起至完全履行合同义务后30天。

3、在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

担保人：

法定代表人或其委托代理人：

地址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

备注：以上附件7履约保函的格式内容仅供参考，中标后提交的履约保函条款须经我公司财务和风险管控人员认可。